Họ và tên: Quách Duy Hưng

Mã số sinh viên: 20100371	Lớp: Nhiệt lạnh I

BÀI TẬP: TÌM HIỂU TRANZITOR TRƯỜNG (FET)

FET ( Field Effect Transistor) -Transistor hiệu ứng trường – Transistor trường.

- Có 2 loại:

- Junction field- effect transistor - viết tắt là JFET: Transistor trường điều khiển bằng tiếp xúc P-N (hay gọi là transistor trường mối nối).

- Insulated- gate field effect transistor - viết tắt là IGFET: Transistor có cực cửa cách điện.

- Thông thường lớp cách điện được dùng là lớp oxit nên còn gọi là metal - oxide - semiconductor transistor (viết tắt là MOSFET).

- Trong loại transistor trường có cực cửa cách điện được chia làm 2 loại là MOSFET kênh sẵn (DE-MOSFET) và MOSFET kênh cảm ứng (E-MOSFET).

- Mỗi loại FET lại được phân chia thành loại kênh N và loại kênh P.

Ưu nhược điểm của FET so với BJT:

  - Một số ưu điểm:

- Dòng điện qua transistor chỉ do một loại hạt dẫn đa số tạo nên. Do vậy FET là loại cấu kiện đơn cực (unipolar device).

- FET có trở kháng vào rất cao.

- Tiếng ồn trong FET ít hơn nhiều so với transistor lưỡng cực.

- Nó không bù điện áp tại dòng ID = 0 và do đó nó là cái ngắt điện tốt.

- Có độ ổn định về nhiệt cao.

- Tần số làm việc cao.

  - Một số nhược điểm:  Nhược điểm chính của FET là hệ số khuếch đại thấp hơn nhiều so với transistor lưỡng cực.

Giống và khác nhau giữa FET so với BJT

  - Giống nhau:

- Sử dụng làm bộ khuếch đại.

- Làm thiết bị đóng ngắt bán dẫn.

- Thích ứng với những mạch trở kháng.

  - Một số sự khác nhau:

- BJT phân cực bằng dòng, còn FET phân cực bằng điện áp.

- BJT có hệ số khuếch đại cao, FET có trở kháng vào lớn.

- FET ít nhạy cảm với nhiệt độ, nên thường được sử dụng trong các IC tích hợp.

- Trạng thái ngắt của FET tốt hơn so với BJT .

1. Tranzitor trường có cực cửa tiếp giáp (JFET).

- Có 2 loại JFET : kênh n và kênh p

- Ký hiệu:

- JFET kênh n thường thông dụng hơn.

- JFET có 3 cực: cực Nguồn S (source); cực Cửa G (gate); cực Máng D (drain).

- Cực D và cực S được kết nối vào kênh n, cực G được kết nối vào vật liệu bán dẫn p.

Đặc điểm hoạt động JFET

JFET  kênh N có 3 chế độ hoạt động cơ bản khi VDS >0:

-  VGS = 0, JFET hoạt động bảo hòa, ID=Max

-  VGS < 0, JFET hoạt động tuyến tính, ID↓

-  VGS =-Vngắt, JFET ngưng hoạt động, ID=0

Đặc tuyến ra của JFET  ( UGS=const, ID=f(UDS) ):

Đặc tuyến truyền đạt:

Các  tham số chủ yếu của JFET:

- Tham số giới hạn:

+ Dòng cực máng cực đại cho phép ID max là dòng điện ứng với UGS = 0

+ Điện áp máng nguồn cực đại cho phép và điện áp của nguồn UGS max

UDS max = UB /(1,2÷1,5)

+ Điện áp khóa UGS 0

- Tham số làm việc:

+ Điện trở trong (điện trở vi phân đầu ra): ri = ∂UDS/∂ID | UGS =const.

ri  thể hiện độ dốc của đặc tuyến ra trong vùng bão hòa.

+ Hỗ dẫn của đặc tính truyền đạt:

S = ∂ID/∂ UGS |UDS = const

Smax = 2ID0/ UGS0

+ Điện trở vi phân đầu vào: rvào = ∂ UGS/∂IG.

2. Tranzitor trường có cực cửa cách li (MOSFET)

- Đây là loại transistor trường có cực cửa cách điện với kênh dẫn điện bằng một lớp cách điện mỏng. Lớp cách điện thường dùng là chất oxit nên ta thường gọi tắt là transistor trường loại MOS. Tên gọi MOS được viết tắt từ ba từ tiếng Anh là: Metal - Oxide - Semiconductor.

- Transistor trường MOS có hai loại: transistor MOSFET có kênh sẵn và transistor MOSFET kênh cảm ứng. Trong mỗi loại MOSFET này lại có hai loại là kênh dẫn loại P và kênh loại N.

Ký hiệu:

MOSFET kênh sẵn:

- Nguyên lý hoạt động:

+ Khi transistor làm việc, thông thường cực nguồn S được nối với đế và nối đất nên US=0.

+ Các điện áp đặt vào các chân cực cửa G và cực máng D là so với chân cực S.

+ Nguyên tắc cung cấp nguồn điện cho các chân cực sao cho hạt dẫn đa số chạy từ cực nguồn S qua kênh về cực máng D để tạo nên dòng điện ID trong mạch cực máng.

+ Còn điện áp đặt trên cực cửa có chiều sao cho MOSFET làm việc ở chế độ giàu hạt dẫn hoặc ở chế độ nghèo hạt dẫn.

+ Nguyên lý làm việc của hai loại transistor kênh P và kênh N giống nhau chỉ có cực tính của nguồn điện cung cấp cho các chân cực là trái dấu nhau.

+ Đặc tính truyền đạt: ID = f(UGS) khi UDS = const.

- Đặc tuyến:

a. Họ đặc tuyến điều khiển ID = f(UGS) khi UDS không đổi

b. Họ đặc tuyến ra ID = f(UDS) khi UGS không đổi

MOSFET kênh cảm ứng:

- Nguyên lý hoạt động E-MOSFET

+ Nguyên lý làm việc của loại kênh P và kênh N giống hệt nhau chỉ khác nhau về cực tính của nguồn cung cấp đặt lên các chân cực.

+ Trước tiên, nối cực nguồn S với đế và nối đất, sau đó cấp điện áp giữa cực cửa và cực nguồn để tạo kênh dẫn.

- Các tham số của MOSFET được định nghĩa và xác định giống như JFET.